К строке 030

ПРОТОКОЛ № 1 – О

оценки условий труда по показателям световой среды

1. Наименование организации, адрес: ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г.Тамбов ул. Советская, 106

2. Подразделение: ФТК,  Кафедра АСП

3. Место проведения измерений: Аудитория № 372

4. Рабочее место:   Профессор  	                                                        Код: 25876

5. Дата проведения оценки:

6. Сведения о средствах измерения:

7. Метод проведения измерений с указанием нормативных документов, на основании которых проводились измерения:  МУ ОТ РМ 01-98 "Оценка освещения рабочих мест",  СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", ГОСТ 24940-96 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности", Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

8. Фактические и нормативные значения измеряемых параметров:

| Наименование измеряемых параметров, рабочей поверхности | Фактическое значение | Значение по нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 | Класс условий труда | Время пребывания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное освещение, КЕО% | 0,54 | 0,54 | 1 | 100 % |
| Искусственное освещение(общ) лк | 139 | 200 | 3.1 | 100 % |
| КП% | 5,0 | 20 | 2 | 100 % |

9.Заключение: класс условий труда – 2

10. Оценку провели:

Инженер                                                                                                 Злобин Э.В.

11. Представитель администрации объекта, на котором проводилась оценка:

Инженер по охране труда                                                                         Былина А.А.